广东省医学实验动物中心制粒生产线设备工程采购公告

- 项目编号:GDMLAC-DC18001

- 项目名称:广东省医学实验动物中心制粒生产线设备工程

- 项目内容及需求：

- 生产设备与工艺：配备成套加工机组（包括原料清理、粉碎、提升、配料、混合、自动包装等设备），并具有完整的除尘系统和电控系统，并提供符合国标要求的工艺流程图。有制粒、冷却、分级、冷却等后处理设备。配料系统：配料、混合工段采用计算机自动化控制系统。配料动态精度不大于3‰，静态精度不大于1‰。混合系统：混合机混合均匀度变异系数不大于7%。噪声控制：粉碎机、空气压缩机、高压风机采用隔音或消音装置。粉尘控制：生产线除尘系统使用脉冲式除尘器或性能更好的除尘设备，除尘方式采用集中除尘和单点除尘相结合的方式，投料口采用单点除尘方式。

- 工程依据：依据饲料工业国家标准、行业标准(GB 19081-2009 饲料加工系统粉尘防爆安全规程, GB 19081-2009 饲料加工系统粉尘防爆安全规程，GB/T 18695一2002饲料工业加工设备术语, GB/T  20195一2006环模制粒机通用技术规范, GB/T 24352一2009饲料加工设备图形符号, SBJ/T 05一1993饲料厂工程设计规范)，并参照中华人民共和国农业部公告第1849号公布《饲料生产企业许可条件》设计本生产工艺流程。

- 运输方式：投标人负责投标人的设备和现场工程所需构件及材料运到我方工地。

- 投标人义务：

- 投标人按设备清单进行设备材料采购、制造、安装与调试，并按期保证质量完成安装任务。

- 投标人在施工人员进厂施工前必须为施工人员购买不低于50万元的意外险，并向我方提供施工人员的身份证复印件及购买保险的复印件，由我方存档。

- 投标人所有工人的管理均由投标人自行负责，如有不当行为触犯地方治安条例所引起的纠纷，概由投标人责任。因投标人原因，工人遇有意外或伤亡事故，投标人除应实时通知我方及相关主管机关外，并须自行处理事故，与我方无关。安装过程中投标人人员的工资、差旅费、医疗费、劳保用品由投标人自理。

- 施工期间，投标人于作业地点四周依相关规定办理安全措施。

- 投标人必须每天安装完毕将安装材料整理，做好现场清理工作。

- 安装期间，我方保证供水供电正常，偶因停电或自然因素等影响安装不计入安装调试时间。土建工程，由投标人负责，此工程施工期间如发生工程事故或人员伤亡事故，由造成事故的责任方承担一切责任。

- 验收：投标人确保安装设备及流程符合农业部饲料生产许可证设备、流程要求，设备安装完毕，投标人对设备进行调试，确保所有设备正常运行，能正常生产加工我方所需各种饲料，并对我方操作人员培训进行培训指导。我方7天内组织人员对工程中安装质量进行验收指正，并在《竣工验收证明书》上签名确认。

- 合同工期：双方签订合同，投标人收到我方预付款后，预计30天进场安装，安装工期：约60天完成。

- 质量标准及验收：按照相关的国家行业标准和附件施工要求验收。

- 供应商资格：

- 投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且有在有效期内的《企业法人营业执照》；

- 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 投标人具备良好的商业信誉；

- 本项目不接受联合体投标。

- 项目说明：

- 投标人必须对项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 投标人须提供下列文件：

- 有效期内的营业执照副本（复印件加盖报价人法人公章，原件审核）；

- 法人代表本人携带《法定代表人证明书》，或者法定代表人授权代表《法定代表人授权书》、《法定代表人证明书》以及本单位为其提供的社保缴纳证明；

- 工程相关专业承包的资质复印件（加盖报价人法人公章，原件审核）；

- 安全生产及安全施工承诺函（加盖公章）。